Directia de  Sanatate  Publica a Judetului Iasi

Str. V. Conta nr.2-4

Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963

e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro

Compartiment Achizitii . Operator date cu caracter personal nr. 11730

Invitatie de participare

Nr.

Autoritate contractanta:

Directia de Sanatate Publica Iasi, cu sediul in Mun. Iasi,  strada  Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228, cod postal  700106, Romania, E-mail:  achizitii@dspiasi.ro, Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro.

Detalii anunt:

Obiectul achizitiei publice:

- Servicii de elaborare Studiu de Fezabilitate, avand ca obiect “sistematizarea pe verticala a terenului existent cu creare  de drumuri auto, alei pietonale, spatii verzi, spatii de joaca pentru copii, parcari auto, bariere auto,  teren neamenajat, aferent Complexului de blocuri ANL, situat in intravilanul municipiului Iasi, Soseaua Bucium, nr.36, aflat in administrarea DSP Iasi, destinate medicilor rezidenti si tineri specialisti din sistemul de sanatate .”aflat in administrarea DSP Iasi, Servicii ce  se realizeaza in conformitate cu prevederile art 7, al. 5 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

3. Cod CPV:  71241000-9  “Studii de fezabilitate, Servicii de consultanta, analiza.”

4. Locul de executare:  Soseaua Bucium, nr.36, Iasi ,

5. Valoare totala estimata: 42.000 lei fara   TVA.

6. Ofertele se vor transmite /depune la sediul  Directiei de Sanatate Publica Iasi,  strada  Vasile Conta nr.2-4, cod postal  700106, secretariat , sau e-mail : achizitii@dspiasi.ro.

Oferta  financiara va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA.

Oferta tehnica va fi  in conformitate cu cerintele tehnice specificate in caietul de sarcini si tema de proiectare.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile.

7. Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut .

8. Termen limita de depunere a ofertelor: 14.05.2021 ora 12:00

9.  Informatii suplimentare:  Studiul trebuie realizat conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini, nota conceptuala / tema de proiectare  si prin analize pe teren.

10.Persoana de contact pentru specificatii tehnice: Ing. Arhire Lucian - Departament Administrativ Aprovizionare Mentenanta. Tel. 0723677786

Anexam caietul de sarcini si tema de proiectare .

Imi asum raspunderea realitatii si corectitudinii informatiilor furnizate

Compartiment Achizitii,  Ec. Lucia Stafie

Nr. 12009/07.05.2021

CAIET DE SARCINI

#### privind elaborare Studiu de Fezabilitate,  pentru amenajarea terenului pe care sunt contruite cele 11 blocuri ANL aflate in administrarea DSPJ Iasi avand ca obiect:

#### “Sistematizarea pe verticală a terenului existent, cu crearea de drumuri auto, alei pietonale, spatii verzi, spatii de joacă pentru copii, parcări auto, bariere auto etc“- teren complex blocuri ANL

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

Elaborare studiu de fezabilitate, pentru amenajarea terenului pe care sunt construite cele 11 blocuri ANL aflate in administrarea DSPJ Iasi  avand ca obiect “sistematizarea pe verticala a terenului existent cu creare  de drumuri auto, alei pietonale, spatii verzi, spatii de joaca pentru copii, parcari auto, bariere auto,  teren neamenajat, aferent Complexului de blocuri ANL, situat in intravilanul municipiului Iasi, Soseaua Bucium, nr.36, proprietatea MS, aflat in administrarea DSP Iasi, apartamentele fiind destinate medicilor rezidenti si tineri specialisti din sistemul de sanatate .”

Studiul de fezabilitate va fi întocmit în conformitate cu TEMA PENTRU STUDIUL DE FEZABILITATE,

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Ministerul Sanatatii

1.3. Ordonator secundar de credite

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI

1.4. Beneficiarul  investitiei

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA IASI

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Regimul juridic:

Descrierea imobilului: teren intravilan în suprafață de 22.135,00 m, identificat cu nr.cadastral nr.138779, din Cartea Funciară cu nr.138779, teren ce este localizat în municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.36, jud.Iași.

Proprietar: Statul Român – Domeniul public, conform Act normative H.G.1705/29.11.2006

Sarcini: Direcția de Sănătate Publică Jud.Iași – intabulare, drept de administrare, dobândit prin lege – act administrativ Hotărârea nr.183 din 23.03.2016 emisă de Guvernul României

Imobilul se află în zona de protecție a Monumentelor (IS-II-a-B-03756 – Ansamblul Spitalului Socola din Iași, IS-II-m-A-03757-Biserica “Schimbarea la față” a Mănăstirii Socola), a DN și Versanților conform HCL nr.97/1998.

Regim de actualizare a documentației de urbanism: PUG Iași în curs de actualizare.

b) Regimul economic:

Folosință actuală: teren construit și neconstruit

Destinația stabilită prin documentația de urbanism: LV – zona locuințelor individuale și collective mici și mijlocii situate pe versanți slab construiți, CB7 – zone care grupează funcșiuni complexe de importanță submunicipală și municipal situate în afara zonei centrale, alte zone dispersate existente.

c) Documentația cadastrală

Terenul intravilan localizat în municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.36, jud.Iași, în suprafață de 22.135,00 m este identificat cu nr.cadastral nr.138779, din Cartea Funciară cu nr.138779.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/ amplasamentelor propus/ propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul se afla în intravilanul municipiului Iași, Șoseaua Bucium nr.36, prezentând urmatoatele caracteristici:

- Suprafata totala teren 			= 22.135,00 mp

- Suprafata construita la sol			=   3.608,00 mp

- Suprafata construita desfasurata		= 11.551,00 mp

- Suprafata utila				=   8.148,00 mp

Suprafata terenului pentru sistematizare verticală este de aproximativ 18.500,00 mp.

## În prezent, cvartalul de locuințe nu dispune de alei amenajate pentru circulația auto în interiorul complexului și nici de parcări amenajate, traficul realizându-se anevoios. De asemenea, inexistența unui sistem de colectare și dirijare al apelor pluviale precum și geometria neregulată a pofilelor aleilor și parcărilor improvizate, permit acumularea apei din precipitații pe suprafețele destinate aleilor și parcărilor, aceasta conducând la un disconfort fizic și psihic al locatarilor cvartalului.

Nu sunt amenajate locuri de parcare corespunzator normelor în vigoare, autoturismele parcand  în zone neamenajate, ingreunand traficul.

Lucrările propuse a se realiza  vor avea următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

## Amenajare alei pietonale, parcări și spații verzi în perimetrul liber adiacent căilor de acces

## Canalizare

## Sistematizare verticală

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul  către blocurile de locuințe se face direct din Șoseaua Bucium nr.36, municipiul Iași, județul Iași. Terenul este situat în imediata vecinătate a Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola din Iași.

c) surse de poluare existente în zonă;

Conform datelor A.P.M. Iași, pe teritoriul orașului nu există surse majore de poluare a aerului. Sursele locale cu caracter temporar - accidental (intermitent) reprezentate de sistemele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, generează gaze şi pulberi specifice, mai ales în sezonul rece.

În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare. Nu sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului. Apreciem totuşi că emisiile sunt mari şi se diminuează prin procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc) şi în consecinţă nu au loc efecte negetative.

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor urbane în condiţiile unui trafic rutier foarte mare. Circulaţia auto în zonă este importantă, în consecinţă, se generează nivele de zgomot care pot influenţa negativ zonele de locuinţe din imediata vecinătate.

d) particularităţi de relief -   Nu este cazul

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Apa tehnologica necesara la organizarea de santier va fi preluata  din sursele existente în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola din Iași.

Energia electrică necesară pentru organizarea de santier, va fi preluata din reteaua existentă în incintă.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Relocarea/protejarea retelelor edilitare daca va fi cazul se va face conform avizelor si acordurilor operatorilor avizati din zona.

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

- se va folosi o perdea vegetala cu rolul de protectie pentru gestionarea si reducerea noxelor/praf,  datorate circulatiei intense a autovehiculelor pe drumul national DN 24.

-amenajarea platformelor de colectare si selectie a gunoiul menajer cale/cai de acces utilitare pentru deservirea lor;

Traseele de dren urmeaza a fi refacute si/sau construite si incadrate in amenajarea ce urmeaza a fi efectuata, ceea ce ar putea presupune modificari sau protectii de trasee.

Aleiile vor fi prevazute cu stalpi de iluminat ambiental cu panouri fotovoltaic.

Amenajarea de patforme betonate pentru depozitarea gunoiului menajer.

Se vor amenaja 2 spatii de joaca pentru copii echipate cu mobilier pentru desfasurarea activitatilor de joaca.

Aleiile de acces auto/pietonale si parcajele vor respecta elementele geometrice conform STAS 863/85 si a Normelor tehnice privind proiectarea, constructirea si modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul MT nr.45/1998.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Terenul se afla in intravilanul municipiul Iasi, conform PUG Iasi.  Zona locuinte individuale si colective mici si mijlocii, situate pe versanti slab construiti si deci se for aplica cerintele PUZ , ale certificatului de urbanism si ale avizelor ;

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Imobilul se află în zona de protecție a Monumentelor (IS-II-a-B-03756 – Ansamblul Spitalului Socola din Iași, IS-II-m-A-03757 - Biserica “Schimbarea la față” a Mănăstirii Socola), a DN și Versanților conform HCL nr.97/1998.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Terenul va avea ca destinatie si functiune –drumuri, alei pietonale, parcari.

Destinatie:

1. drumuri de acces auto, pietonal si tehnico-edilitar

2. alei pietonale,

3. parcari,

4. realizare parc cu alei si mobilier urban;

Functiuni:

1. de protectie fizica, prin: imprejmuiri, iluminare ambientala

2.de protectie impotriva accidentarilor prin: reabilitarea si sau constructia suprafetelor carosabile si de acces pietonal

3. de protectie impotriva poluarii prin: reabilitarea si/sau constructia suprefetelor si prin perdele de vegetatie

4. de asigurarea conditiilor de igiena in zona populata prin: amenajarea suprafetelor de circulatie, a spatiilor de joaca, controlul curgerii apelor pluviale,

5. de recreere prin reabilitare si/sau construirea aleilor pietonale si a spatiilor verzi

6. de protejare a constructiilor existente prin: controlul curgerilor apelor pluviale si captarea apelor din panza freatica

Prin realizarea investitiei se vor obtine urmatoarele avantajel:

se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort;

se va asigura o imbunatatire a conditiilor de mediu din zona blocurilor de locuinte

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Parametri tehnici:

Suprafata ocupata de lucrare- S = aprox .18.500 mp;

Categoria de importanta “D”;

Clasa de importanta “IV”.

Solutia propusa pentru alei pietonale va cuprinde:

Îmbracamintea rutiera propusa  pentru alei si parcari va fi  o îmbracaminte asfaltică.

Construirea aleilor de acces si a locurilor de parcare se va face conform normativelor si standardelor in vigoare.

- lucrari de terasamente;

- strat de forma din  balast;

- strat de fundatie din balast;

- pavele autoblocante asezate pe un substrat de nisip

3. Obligatiile prestatorului

Prestatorul se obligă să asigure elaborarea studiului de fezabilitate solicitat de către beneficiar, în baza unui contract de prestări servicii. Ofertantul va intocmi: Studiu de Fezabilitate, Studii de teren (topografic  și  geotehnic)

Proiectantul se obligă ca în cadrul Studiului de fezabilitate să asigure:

întocmirea și predarea / recepționarea lucrărilor proiectate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  toate studiile de teren necesare la această fază a proiectării (studii geotehnice, studii topografice) conform mențiunilor care se regăsesc în Nota conceptuală și Tema de proiectare întocmite de beneficiar.

Prestatorul are obligația de a aplica și respecta toate actele legislative, normative și prescripțiile tehnice în vigoare, aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei proceduri.

Prestatorul va solicita şi obţine în numele şi cu acceptul beneficiarului, toate certificatele, avizele, acordurile şi orice alte documente necesare pentru/sau în legătură cu realizarea obiectului contractului.

Costurile aferente acestor activităţi se consideră incluse în ofertă, cu precizarea că, costurile (contravaloarea) certificatelor/avizelor/acordurilor/altor documente vor fi refacturate de către prestator beneficiarului (pe baza facturilor de la emitenţii certificatelor/avizelor, acordurilor, documentelor).

Orice document/documentaţie/formular necesar de întocmit, pentru/sau în legătură cu realizarea obiectului contractului, va fi întocmit de către prestator, cu acceptul şi în numele beneficiarului.

4. Obligatiile beneficiarului

Beneficiarul se obligă să asigure accesul ofertanților în cadrul imobilelor pentru vizionare și documentare în vederea elaborării ofertei, urmare a unei solicitări în scris din partea acestora, din care să rezulte datele de identificare a persoanelor care urmează să efectueze vizita.

Beneficiarul se obligă să efectueze plata serviciilor prestate în termen de maxim 30 de zile de la data recepției.

5. Predarea documentatiei de proiectare

Documentaţia de proiectare se predă beneficiarului,  pe suport de hârtie în 3 (trei) exemplare originale, precum şi în format electronic.

Documentaţiile pentru obţinerea certificatelor de urbanism se întocmesc: pe suport de hârtie în 2(două)  exemplare originale.

Documentaţiile pentru obţinerea avizelor şi acordurilor conform certificatelor de urbanism se întocmesc: pe suport de hârtie în 2 (două ) exemplare originale şi un exemplar pe suport electronic pentru fiecare avizator în parte.

Prestatorul va solicita şi obţine în numele şi cu acceptul beneficiarului, toate certificatele, avizele, acordurile şi orice alte documente necesare conform precizărilor de la pct.1.1  din prezentul caiet de sarcini.

Pe parcursul derulării contractului de servicii, corespondenţa va fi în limba română.           Documentele solicitate se vor redacta în limba română. Toată documentaţia aferentă, elaborată sub orice formă, este şi va rămâne în proprietatea beneficiarului în timpul şi după finalizarea activităţilor contractului, pentru o perioadă de 10 ani. Ofertantul nu poate folosi sau dispune de această documentaţie fără un acord scris emis în prealabil de beneficiar.

Proiectantul –prestatorul serviciului de elaborare a studiului de fezabilitate va ceda in favoarea beneficiarului (autoritatii contractante) drepturile de autor pentru documentatia tehnico-economica, fara a emite nici un fel de pretentii legate de aceasta. Astfel la predarea documentatiei se va prezenta si documentul de cedare a dreptului de proprietate intelectuala in favoarea beneficiarului.

6. Perioada de elaborare a proiectului

6.1.  Data de începere

Termenul pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către prestator (proiectant) va fi de cel mult 5 zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părţi.

6. 2. Durata contractului

Studiul va fi întocmit, predat si receptionat în termen de 40 zile de la semnarea contractului, dar nu mai tarziu de data de  30.06.2021

7. Modul de prezentare a propunerii

Oferta va fi făcută în lei, fără TVA și va include toate costurile aferente realizării documentaţiei, deplasări, măsurători, demersuri pentru obţinerea de certificate/avize /acorduri, alte documente în numele beneficiarului cât și+ alte costuri posibile în legătură cu realizarea obiectului contractului.

Propunerea tehnică se va întocmi în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și Tema de proiectare.

8.Proceduri de siqurantă

Documentația va trebui să fie conformă cu normele și regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare.

9. CAPACITATEA  TEHNICĂ ȘI/SAU RPOFESIONALA A OFERTANTULUI

Ofertantul trebuie să fie autorizat pentru activități de proiectare arhitectură, inginerie și consultanță tehnică legată de acestea;

Ofertantul trebuie să aibă personal calificat profil geologie și geodezie — cadastru și expert tehnic pentru structuri de rezistență;

Documente de calificare:

1.Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, în xerocopie;

2.Certificat constatator de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, în xerocopie;

3.Documentul privind înregistrarea persoanei ca ”arhitect cu drept de semnătură” la Ordinul arhitecților din România, în xerocopie;

4.Autorizații/ Certificate sau alte documente care să ateste calificarea personalului ofertanților pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, în xerocopie;

5.Documente care să ateste experiența similară în efectuarea activităților prevăzute în Studiul de fezabilitate în xerocopie;

6.Documente care să ateste acordurile de parteneriat / subcontractare încheiate, din care să rezulte procentul de execuție a serviciilor prestate de fiecare ofertant/ partener/ subcontractant, în xerocopie, dacă este cazul.

7.Notă: Toate documentele prezentate mai sus se vor depune și pentru parteneri/ subcontractanti/ terti sustinatori – daca este cazul.

10.DISPOZIȚII FINALE:

Oferta va fi transmisă, în format electronic, la adresa de e-mail achizitii@dspiasi.ro.

Criteriul de atribuire este pretul cel mai scăzut / serviciu.

Nu se acceptă oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin incheierea unui contract de servicii.

Receptia se va executa dupa predarea tuturor documentatiilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini si anexei 4 din HG 907/2016

Decontarea serviciilor se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie.

11.  Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Studiul de Fezabilitate va respecta continutul cadru, conform normelor si metodologiilor in vigoare- HG 907/2016, precum si toata legislatia in vigoare necesara proiectarii si executiei elementelor solicitate.

Nota: Caietul de sarcini are un caracter general, orice imbunatatire adusa acestuia tine exclusiv de competenta Proiectantului, dupa incredintarea contractului .

Intocmit,

Serviciul Administrativ, Mentenanta,

Ing. Lucian Arhire

| Beneficiar Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași | Aprob, Reprezentant legal, Director Executiv, dr. Vasile Cepoi |
| --- | --- |

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDEȚEANĂ IASI

#### TEMA DE PROIECTARE

#### privind întocmire Studiu de Fezabilitate

#### “Sistematizarea pe verticală a terenului existent, cu crearea de drumuri auto, alei pietonale, spatii verzi, spatii de joacă pentru copii, parcări auto, bariere auto etc“

#### Teren complex de locuințe Bucium destinate medicilor rezidenti și tineri specialiști din sistemul de sănătate  realizate cu sprijinul Agenției Naționale pentru Locuințe”

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

#### “Sistematizarea pe verticală a terenului existent, cu crearea de drumuri auto, alei pietonale, spatii verzi, spatii de joaca pentru copii, parcari auto, bariere auto etc“

#### Teren complex de locuințe Bucium destinate medicilor rezidenti si tinerilor specialisti din sistemul de sănătate realizate cu sprijinul Agentiei Nationale pentru Locuinte”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

Ministerul Sănătății

1.3. Ordonator de credite secundar

Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași

1.4. Beneficiarul investiţiei

Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași

1.5. Elaboratorul temei de proiectare

Direcția de Sănătate Publică Județeană Iași

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

a) Regimul juridic:

Descrierea imobilului: teren intravilan în suprafață de 22.135,00 m, identificat cu nr.cadastral nr.138779, din Cartea Funciară cu nr.138779, teren ce este localizat în municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.36, jud.Iași.

Proprietar: Statul Român – Domeniul public, conform Act normative H.G.1705/29.11.2006

Sarcini: Direcția de Sănătate Publică Jud.Iași – intabulare, drept de administrare, dobândit prin lege – act administrativ Hotărârea nr.183 din 23.03.2016 emisă de Guvernul României

Imobilul se află în zona de protecție a Monumentelor (IS-II-a-B-03756 – Ansamblul Spitalului Socola din Iași, IS-II-m-A-03757-Biserica “Schimbarea la față” a Mănăstirii Socola), a DN și Versanților conform HCL nr.97/1998.

Regim de actualizare a documentației de urbanism: PUG Iași în curs de actualizare.

b) Regimul economic:

Folosință actuală: teren construit și neconstruit

Destinația stabilită prin documentația de urbanism: LV – zona locuințelor individuale și collective mici și mijlocii situate pe versanți slab construiți, CB7 – zone care grupează funcșiuni complexe de importanță submunicipală și municipal situate în afara zonei centrale, alte zone dispersate existente.

c) Documentația cadastrală

Terenul intravilan localizat în municipiul Iași, Șoseaua Bucium nr.36, jud.Iași, în suprafață de 22.135,00 m este identificat cu nr.cadastral nr.138779, din Cartea Funciară cu nr.138779.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul se afla în intravilanul municipiului Iași, Șoseaua Bucium nr.36, prezentând urmatoatele caracteristici:

- Suprafata totala teren 			= 22.135,00 mp

- Suprafata construita la sol			=   3.608,00 mp

- Suprafata construita desfasurata		= 11.551,00 mp

- Suprafata utila				=   8.148,00 mp

Suprafata terenului pentru sistematizare verticală este de aproximativ 18.500,00 mp.

## În prezent, cvartalul de locuințe nu dispune de alei amenajate pentru circulația auto în interiorul complexului și nici de parcări amenajate, traficul realizându-se anevoios. De asemenea, inexistența unui sistem de colectare și dirijare al apelor pluviale precum și geometria neregulată a pofilelor aleilor și parcărilor improvizate, permit acumularea apei din precipitații pe suprafețele destinate aleilor și parcărilor, aceasta conducând la un disconfort fizic și psihic al locatarilor cvartalului.

Nu sunt amenajate locuri de parcare corespunzator normelor în vigoare, autoturismele parcand  în zone neamenajate, ingreunand traficul.

Lucrările propuse a se realiza  vor avea următoarele caracteristici tehnice și parametri specifici:

## Amenajare alei pietonale, parcări și spații verzi în perimetrul liber adiacent căilor de acces

## Canalizare

## Sistematizare verticală

B) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul  către blocurile de locuințe se face direct din Șoseaua Bucium nr.36, municipiul Iași, județul Iași. Terenul este situate în imediata vecinătate a Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola din Iași.

c) surse de poluare existente în zonă;

Conform datelor A.P.M. Iași, pe teritoriul orașului nu există surse majore de poluare a aerului. Sursele locale cu caracter temporar - accidental (intermitent) reprezentate de sistemele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, generează gaze şi pulberi specifice, mai ales în sezonul rece.

În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de poluare. Nu sunt semnalate evenimente trecute cu efecte potenţial nocive asupra calităţii aerului. Apreciem totuşi că emisiile sunt mari şi se diminuează prin procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc) şi în consecinţă nu au loc efecte negetative.

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor urbane în condiţiile unui trafic rutier foarte mare. Circulaţia auto în zonă este importantă, în consecinţă, se generează nivele de zgomot care pot influenţa negativ zonele de locuinţe din imediata vecinătate.

d) particularităţi de relief -   Nu este cazul

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Apa tehnologica necesara la organizarea de santier va fi preluata  din sursele existente în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie Socola din Iași.

Energia electrică necesară pentru organizarea de santier, va fi preluata din reteaua existentă în incintă.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Relocarea/protejarea retelelor edilitare daca va fi cazul se va face conform avizelor si acordurilor operatorilor avizati din zona.

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Terenul se afla in intravilanul municipiul Iasi, conform PUG Iasi.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Imobilul se află în zona de protecție a Monumentelor (IS-II-a-B-03756 – Ansamblul Spitalului Socola din Iași, IS-II-m-A-03757 - Biserica “Schimbarea la față” a Mănăstirii Socola), a DN și Versanților conform HCL nr.97/1998.

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Terenul va avea ca destinatie si functiune –drumuri, alei pietonale, parcari.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Prin realizarea investitiei se vor obtine urmatoarele avantaje, astfel:

- se va asigura un trafic rutier in conditii crescute de siguranta si confort;

- se vor asigura conditii sporite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe platform aleilor de acces, a parcarilor, si se vor evita acumularile spontane de debite de apa;

- se va asigura o imbunatatire a conditiilor de mediu din zona blocurilor de locuinte.

Parametri tehnici:

- Suprafata ocupata de lucrare  S = aproximativ 18.500,00 mp;

- Categoria de importanta “D”;

- Clasa de importanta “IV”.

Îmbracamintea rutiera propusa  pentru alei si parcari va fi  o îmbracaminte asfaltică.

Construirea aleilor de acces si a locurilor de parcare se va face conform normativelor si standardelor in vigoare.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Nu este cazul.

d) număr estimat de utilizatori;

De avantajele executarii proiectului ar urma sa beneficieze locatarii blocurilor de locuinte ANL.

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

Durata minima de functionare este de 15 ani.

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;

Nu este cazul.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Nu este cazul.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

Ofertantul va intocmi:

- Studiu de Fezabilitate

- Studii de teren (topografic  și  geotehnic)

Receptia se va executa dupa predarea documentatiilor ce fac obiectul prezentei teme de proiectare. Decontarea serviciilor se va face dupa semnarea procesului verbal de recepție.

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Studiul de Fezabilitate va respecta continutul cadrul conform normelor si metodologiilor in vigoare - H.G.nr.907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Nota: Tema de proiectare are un caracter general, orice imbunatatire adusa acesteia tine exclusiv de competenta Proiectantului, dupa incredintarea Contractului de Proiectare.

Întocmit,

Serviciul Administrativ și Mentenanță

Ing. Arhire Lucian

# Text boxes

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

DIRECŢIA   DE   SĂNĂTATE   PUBLICĂ  IASI

CF 4981352

Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ;          secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 / 241963

email - dsp99@dspiasi.ro,   site - www:dspiasi.ro

Operator date cu caracter personal nr. 11730